## Slide 1: 三级网络技术
突破综合第三大题

## Slide 2: DHCP报文分析
第三大题

## Slide 3: 一. DHCP工作流程（一般情况下）
DHCP Client
客户端
DHCP Servers
服务器
源ip地址
0.0.0.0
目的地址
255.255.255.255
DHCP Discover
报文1
DHCP Offer
源ip地址
服务器地址
目的地址
255.255.255.255
报文2
源ip地址
0.0.0.0
目的地址
255.255.255.255
DHCP Request
报文3
目的地址
255.255.255.255
DHCP Ack
源ip地址
服务器地址
报文4
type

## Slide 4: 一. DHCP工作流程（说明）
DHCP:Request
Boot record type=1(request)
DHCP:Reply
Boot record type=2(reply)
报文摘要
DHCP:Request , Type:DHCP discover
DHCP:Reply , Type:DHCP offer
DHCP:Request , Type:DHCP request
DHCP:Reply , Type:DHCP ack

## Slide 5: 一. DHCP工作流程（一般情况下）例题1
未来教育第3套

## Slide 6: 二. 执行ipconfig/all用于获取参数信息
网卡描述
物理地址/MAC地址/硬件地址（hardware address）
是否允许DHCP动态分配
IP地址
子网掩码
默认网关地址
DHCP服务器地址
DNS服务器地址
租约时间（起）
租约时间（终）

## Slide 7: 三. DHCP工作流程（续约 ：执行ipconfig/renew）
DHCP Client
客户端
DHCP Servers
服务器
源ip地址
客户端地址
目的地址
服务器地址
DHCP Request
报文3
目的地址
客户端地址
DHCP Ack
源ip地址
服务器地址
报文4

## Slide 8: 三. DHCP工作流程（续约：执行ipconfig/renew） 例题2
6 bytes （固定答案）
未来教育第4套

## Slide 9: 三. DHCP工作流程（续约：执行ipconfig/renew） 例题2
未来教育第4套
1(request)
2(reply)
1 (DHCP Discover)
2 (DHCP Offer)
3 (DHCP Request)
5 (DHCP Ack)

## Slide 10: 三. DHCP工作流程（续约：执行ipconfig/renew） 例题3
未来教育第5套
填MAC地址
填IP地址

## Slide 11: 三. （续约：执行ipconfig/renew） 例题3
未来教育第5套
客户端目前的IP地址
服务器要分配给客户端的IP地址

## Slide 12: 四. DHCP工作流程（释放并重获地址 ：依次执行ipconfig/release 和ipconfig/renew）
DHCP Client
客户端
DHCP Servers
服务器
源ip地址
0.0.0.0
目的地址
255.255.255.255
DHCP Discover
DHCP Offer
源ip地址
服务器地址
目的地址
255.255.255.255
源ip地址
0.0.0.0
目的地址
255.255.255.255
DHCP Request
目的地址
255.255.255.255
DHCP Ack
源ip地址
服务器地址
type
源ip地址
客户端地址
目的地址
服务器地址
DHCP Release

## Slide 13: 四. DHCP工作流程（释放后重获地址 ：依次执行ipconfig/release 和ipconfig/renew）
未来教育第11套
例题4

## Slide 14: 总结
a
b
c
1. DHCP工作流程（目的地址和源地址的填法不同）
  一般情况（初次）
  续约 、执行ipconfig/renew
  释放后重获地址：依次执行ipconfig/release和ipconfig/renew

## Slide 15: 总结
执行ipconfig/all获取的信息
Boot record type 和 Message Type 的区别和含义
注意是对哪条报文进行的分析
1. DHCP工作流程（目的地址和源地址的填法不同）
  一般情况（初次）
  续约 、执行ipconfig/renew
  释放后重获地址：依次执行ipconfig/release和ipconfig/renew

## Slide 16: 谢谢观看